## Slide 1: Вычисление пространственных координат пикселя
Выполнили: Алексеев М.Д.
Султанов Т.М.
Чернодоля П.И.

## Slide 2: Что это такое?
Процесс преобразования двумерных пиксельных координат изображения в трехмерные координаты в реальном мире.

## Slide 3: Зачем это нужно?
1. Визуальное отслеживание;
2. Сегментация объектов на снимке;
3. Геодезическая разведка.

## Slide 4: Цели
Вычислить координаты выделенной точки на фото, зная координаты, ориентацию и калибровочные параметры камеры.
Преобразование координат из двумерного изображения в трехмерное пространство, что позволяет определить местоположение объекта в реальном мире.

## Slide 5: Задачи
Реализовать программу, способную определить реальные координаты объекта по фотографии и калибровочным параметрам камеры.

## Slide 6: Входные данные
Параметры калибровки камеры: фокусное расстояние координаты центрального пикселя коэффициент смещения оси OY относительно оси OX (s).
Геодезические координаты (широта, долгота, высота WGS84) и ориентационные углы коптера, которые были сняты в момент съёмки фото.
Ориентационные углы камеры, смещение камеры.
Координаты пикселя на фото (u, v).
Выходные данные
Геодезические координаты (широта, долгота) центра объекта, наблюдаемого в виде пикселя.

## Slide 7: Объекты исследования
Матрица внутренних параметров камеры – фокус, дисторсия, координаты оптического центра. При умножении ее на координаты объекта позволяет получить проекцию 3D объекта в 2D плоскость матрицы камеры.
Матрица поворота камеры – при умножении ее на координаты объекта получаем новую систему координат, относительно поворота камеры
Вектора камеры и объекта – содержат x y и z координаты соответственно

## Slide 8: Описание алгоритма
Идем от обратного, сначала выясняем, как найти пиксельные координаты, зная внутренние и внешние параметры камеры, а так же реальные координаты объекта.
С помощью матрицы поворота переходим в систему счисления относительно камеры
Разность векторов координат камеры и объекта даст нам вектор проекции объекта на матрицу камеры
При умножении матрицы внутренних параметров камеры на данный вектор получим координаты 2D проекции объекта на плоскость

## Slide 9: Решение задачи
Находим обратные матрицы и проводим обратные преобразования

## Slide 10: Объекты
Матрица внутренних параметров
Матрица поворота камеры
Вектора камеры и объекта

## Slide 11: Формула нахождения пиксельных координат
u,v – пиксельные координаты
A – внутренние параметры камеры
- фокусное расстояние
- координаты центрального пикселя
s – дисторсия (рыбий глаз)
R – матрица поворота камеры T – вектор положения камеры
- реальные координаты наблюдаемого объекта

## Slide 12: Формула нахождения реальных координат

## Slide 13: Реализация алгоритма
Pillow – работа с изображениями.
Numpy – удобная работа с матрицами.
Tkinter – файловые диалоги и открытие изображения.
Pyproj – для перехода в различные системы координат.

## Slide 14: Реализация алгоритма
При запуске программы открывается диалоговое окно, в котором надо выбрать изображение
После нажатия на область изображения, точка нажатия отмечается красным цветом и на вход алгоритма подаются пиксельные координаты нажатия
Из отдельного файла загружаются внутренние и внешние параметры камеры
Широта и долгота камеры переводятся в x и y с помощью преобразования координат в проекцию Меркатора, что позволяет работать с земным эллипсоидом как с плоскостью
Производятся алгебраические операции и находятся координаты объекта в проекции Меркатора
Происходит обратное преобразование в широту и долготу
Результат выводится в консоль

## Slide 15: Проекция Меркатора

## Slide 16: Пример работы программы

## Slide 18: Выводы
В данный момент проделана основная работа по реализации программы для определения пространственных координат пикселя;
Доступно для скачивания и тестирования;
Планируется последующая доработка интерфейса и функционала программы, в том числе добавление карты высот.

## Slide 19: Зачем нужна наша реализация?
Решение задачи определения реального местоположения на основе пиксельных координат
Простой интерфейс
Возможность добавления нового функционала

## Slide 20: Спасибо за внимание!